## Slide 1
总体进展：从自动化分析到代理模型辅助智能优化
第一阶段
参数设计 → 自动建模 → Gmsh 网格 → CCX 求解 → 结果解析 → NSGA-II → SQLite 样本库
第二阶段（代码）
baseCaseHash 筛样本 → RBF 训练 → 代理 NSGA-II → 稀疏加点 → CCX 验证 → RMAE/HV 导出 CSV → 未达标则重训 RBF
SQLite 样本库
global() + runSession() baseCaseHash / designHash verified_by_ccx = 1
运行目录 CSV
surrogate_metrics.csv PredHV / PredPareto ccx_metrics.csv CCXSamples / CCXHV surrogate_rmae.csv RMAE_σ / RMAE_u
求解端
接触 / 刚体 / 位移驱动 Step-2 扭矩映射 CLOAD
网格端
齿根加密 / 集合丰富化 接触面校验
第一阶段 — 自动闭环
已完成：自动化建模到优化闭环（GearAutoOptManager::start）
参数设计
UI 工况
自动建模
OCC 齿轮
网格生成
Gmsh
CCX 求解
CalculiX
结果解析
FRD/DAT
NSGA-II
全 CCX 评估
SQLite
样本库
第二阶段 — 智能闭环
新增：startSurrogateAssisted() — 同 baseCaseHash 样本 + 代理预测 + CCX 验证 + CSV 指标
UI 勾选
代理辅助
SQLite
baseCase 筛选
样本检查
≥25? LHS补样
RBF 训练
8D 输入
代理 NSGA-II
RBF 评估
surrogate_ metrics
PredHV PredPareto
稀疏加点
Infill
CCX 验证
infill 点
surrogate_ rmae
RMAE_σ/u
ccx_ metrics
CCXHV 样本数
循环：RMAE_σ & RMAE_u < 5% 或达 maxGenerations → 停止；否则 CCX 新样本写入 SQLite → 重训 RBF → 下一轮。 最终 Pareto 仅取 status=Done 的 CCX 真值。
误差反馈 RMAE
■ 绿色框 = 运行目录 CSV（不入 SQLite） ■ 虚线 = 样本/模型更新回路 ■ 实线 = 单轮主流程